## Slide 2: Welche Auswirkungen hat übermässiger Lärm?
Planungsrechtlich
Vorgaben/Rahmenbedingungen - Fluglärmkurven - Lärmschutzverordnung - Kantonaler Richtplan
Planungsrechtliche Auswirkungen - Fragestellungen - zwei Fallbeispiele

## Slide 3: 1. Fluglärmkurven
Gültiges Betriebsreglement (vorläufiges Betriebsreglement 2012, vBR12)

## Slide 4: 1. Lärmschutzverordnung (LSV)
Beurteilungszeiten Fluglärm gemäss LSV Tag: 06.00 bis 22.00 Uhr Erste Nachtstunde: 22.00 bis 23.00 Uhr Zweite Nachtstunde: 23.00 bis 24.00 Uhr
Besondere Bestimmungen bei Flughäfen mit Verkehr von Grossflugzeugen (Art. 31a)

## Slide 5: 1. Kantonaler Richtplan
Ziel: Koexistenz von Flughafen- und Siedlungsentwicklung
Kapitel 4.7.1, Innerhalb der Abgrenzungslinie (AGL) gilt: > kein neues Siedlungsgebiet sowie keine neuen Bauzonen für Wohnen > zusätzliche raumplanerische Anforderungen

## Slide 6: 2. Planungsrechtliche Auswirkungen
Fragestellungen:
1. innerhalb oder ausserhalb Abgrenzungslinie?
2. eingezont und erschlossen?
A eingezont und erschlossen
B eingezont und nicht erschlossen
C nicht eingezont und nicht erschlossen

## Slide 7: 2. Planungsrechtliche Auswirkungen
A eingezont und erschlossen
Immissionsgrenzwert (IGW) massgebend. Hat Auswirkungen bei > Aufzonungen > Umzonungen > Baubewilligungen

## Slide 8: 2. Planungsrechtliche Auswirkungen
B eingezont und nicht erschlossen
C nicht eingezont und nicht erschlossen Planungswert (PW) massgebend. Hat Auswirkungen bei > Aufzonungen > Umzonungen > Baubewilligungen > Einzonungen > Erschliessungen

## Slide 9: 2. Planungsrechtliche Auswirkungen
Fallbeispiel Gemeinde Nürensdorf - innerhalb Abgrenzungslinie (IGW Nacht überschritten) A eingezont und erschlossen (Kernzone) > Machbarkeitsstudie (Abweichungen Regelbauweise) > keine Aufzonung möglich (keine zusätzlichen Wohnnutzungsreserven) > IGW massgebend, es gelten die Anforderungen gemäss Art. 31a LSV > Nachweis und Sicherung mit Gestaltungsplan

## Slide 10: 2. Planungsrechtliche Auswirkungen
Fallbeispiel Gemeinde Höri - innerhalb Abgrenzungslinie (PW Tag überschritten) B eingezont und nicht erschlossen (Wohn- und Gewerbezone) > keine Erschliessungs-/Baubewilligung für Wohnnutzung > PW massgebend, nur Gewerbenutzung möglich (PW Tag für Betriebe eingehalten) > Umzonung (BZO-Revision) und Erschliessungsplanung

## Slide 11: 2. Planungsrechtliche Auswirkungen
Künftige Lärmentwicklung abhängig der Betriebsreglemente
Wohnnutzung ES II

## Slide 12: 2. Planungsrechtliche Auswirkungen
Künftige Lärmentwicklung abhängig der Betriebsreglemente
Wohnnutzung ES II

## Slide 13: 2. Planungsrechtliche Auswirkungen
Beispiel Höri
Künftige Lärmentwicklung abhängig der Betriebsreglemente > Planungsrechtliche Auswirkungen abhängig der Betriebsreglemente
Wohnnutzung ES II

## Slide 14: 2. Planungsrechtliche Auswirkungen
Beispiel Höri
Künftige Lärmentwicklung abhängig der Betriebsreglemente > Planungsrechtliche Auswirkungen abhängig der Betriebsreglemente
Wohnnutzung ES II
Entscheid BVG vom 7.9.2021

## Slide 15
Welche Auswirkungen hat übermässiger Lärm?
Planungsrechtlich
Informationsveranstaltung am 23. November 2022 des Schutzverbandes der Bevölkerung um den Flughafen Zürich
Fabio Trussardi
Raum- und Verkehrsplaner